## Slide 1
LES MODES NUMERIQUES

## Slide 2
1er Partie:
- Les différents modes numériques
- Démonstration de QSOs
2e Partie:
- Initialisation d’un Codeplug
3e Partie:
- Installation et configuration d’un Hotspot

## Slide 3: C’est quoi un Hotspot ?
Un hot spot permet d'exploiter une fréquence analogique, pour créer une passerelle numérique, afin de bénéficier des avantages d'une interconnexion en voix sur IP « Internet, Wifi, 3G/4G »

## Slide 4: Voici un hotspot numérique complètement autonome qui prend en charge les communications DMR, D-STAR, YSF et même les modes P25, NXDN
- Raspberry Pi Zero
- MMDVM
- OLED
- Antenne
- Boitier
- Carte micro SD

## Slide 5
Installation Logicielle
- Télécharger l’image pi-star et la graver sur une carte Micro SD
https://www.pistar.uk/downloads/
Choisir la dernière version de Pi-Star Pi-Star_RPi_V4.1.5_21-Jun-2021

## Slide 6
C’est quoi Pi-star ?
C’est une image linux développée par un groupe d’OM passionnés, permettant à n'importe quel néophyte Linux, de réaliser et monter un Hotspot numérique multimode à base de Raspberry pi et de carte MMDVM (Multi-Mode Digital Voice Modem)
Pi-Star inclut un petit serveur WEB permettant d’avoir accès à :
- Une Console (Dashboard)
- Une partie Configuration
- Une partie Administration

## Slide 7
Gravez l’image Pi-star sur votre Carte Micro SD
Pour commencer, vous aurez besoin de télécharger le logiciel gratuit balena Etcher

## Slide 8
Incérez la carte dans le Hotspot et alimentez le.
Il démarre sur son propre réseau.
Nom réseau: pi-star Mot de passe: raspberry
Connectez votre micro sur le réseau pi-star
Ouvrez votre navigateur et tapez l’URL pi-star.local

## Slide 9
Cliquez sur configuration. Utilisateur : pi-star, Mot de passe raspberry

## Slide 10
Allez dans la section Wireless configuration, cliquez sur configuration WIFI
Puis cliquez sur Scan for Networks, sélectionnez votre réseau

## Slide 11
Puis cliquez sur Save and connect
Remontez en haut de la fenêtre et cliquez sur Power, puis sur icone reboot

## Slide 12
Comptez 1 ou 2 minutes pour le redémarrage.
Une fois redémarré, se connecter avec le navigateur à l’adresse pi-star.local

## Slide 13
Configuration du hotspot
Cliquez sur configuration.
Dans la section Control Software:
Vérifiez que MMDVMHost et Simplex Node soient cochés.
Puis cliquez sur Apply Changes.
la section MMDVMHost Configuration apparait.

## Slide 14
Configuration du hotspot
Cliquez sur configuration.
Dans la section Configuration générale:

## Slide 15
Configuration du hotspot
Cliquez sur configuration.
Dans la section Configuration DMR:

## Slide 16
Configuration du hotspot
Remontez en haut de la fenêtre et cliquez sur Power, puis sur icone reboot

## Slide 17
Test du hotspot avec le Pocket

## Slide 18
Mise à jour du logiciel
L'un des avantages de Pi-Star est qu'il est mis à jour régulièrement pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, options et correctifs.

## Slide 19
Divers:
Changez le mot de passe de pi-star dans le menu Configuration
Pensez à faire une sauvegarde

## Slide 20
Divers:
Mode Expert

## Slide 21
Divers:
Mode Expert: MMDVMHost
Si vous rencontrez un taux d'erreur binaire (BER) élevé (supérieur à 1%) avec votre radio, vous pouvez essayer de le réduire en ajustant le décalage RX (paramètre RXOffset).
Commencez avec +/- 100 offsets, et voyez comment cela affecte le BER.

## Slide 22
Divers:
Pour inverser le sens d’affiche de l’écran OLED
Mode Expert: WiFi Pour rendre plus lisible la configuration WiFi

## Slide 23
Divers:
Mode Expert: SSH Access

## Slide 24
Liens:
Dashboard du Brandmister
https://brandmeister.network/
Dashboard du Master XLX933
http://xlx933.dstar-france.fr/index.php?show=modules
Dashboard du DMR+ IPSC2-FRANCE 3 http://xlx933.dstar-france.fr/index.php?show=modules

## Slide 25
F I N
Avez-vous des questions ?